## Slide 1: ROUTING PROTOCOL
PROBLEM, IDEJA I IMPLEMENTACIJA REŠENJA

## Slide 2: PROBLEM
Realizovati Routing Protocol zasnovan na UDP protokolu.
Svaki paket poslat preko Routing Protocola treba da sadrži početnu i završnu adresu
  U slučaju da korisnik primi paket koji nije namenjen njemu, on ga odbacuje
  U slučaju da je ruter, on pronalazi putanju kroz mrežu i prosleđuje paket dalje kroz mrežu
Korisnici se povezuju sa jednim ruterom u vidu topologije zvezde
Formulisati Protokol Rutiranja kojim se ruteri međusobno obaveštavaju o prisutnosti drugih rutera
  Svaki ruter treba da periodično šalje svoju tabelu ostalim ruterima i da izbaci rutere čija je vremenska kontrola istekla

## Slide 3: IDEJA
Usvojiti posebnu adresu rutiranja koja će se koristiti u Routing Protocol-a
Napraviti strukture koje opisuju običnog host-a (korisnika), rutera i paket za prenos i funkcije za inicijalizaciju istih
  Svaki ruter i korisnik poseduju jedinstvenu adresu rutiranja unutar jedne mreže
  U okviru svakog rutera organizovati kvadratnu tabelu rutiranja
Definisati posebne interfejse za razmenu paketa za korisnika i rutera
Definisati posebne funkcije za razmenu tabela rutiranja i njihovo međusobno osvežavanje

## Slide 4: IMPLEMENTACIJA REŠENJA - Routin Protocol adresa -
Usvajamo RPAddress
  Niz od 6 brojeva razdvojenih sa tačkom: char RPAddress[8]
  Prve tri cifre predstavljaju broj rutera adresirane lokacije, a druge tri cifre nakon tačke predstavljaju broj korisnika
  Maksimalne vrednost (tj. broj) korisničkog, odnosno, ruterskog dela adrese je ograničen sa konstantom MAXUSERS, odnosno, MAXROUTERS
Primer RPAddress-e
023.032
Ovde 023 predstavlja broj rutera, dok 032 predstavlja broj korisnika priključenog na ruter 023

## Slide 5: IMPLEMENTACIJA REŠENJA - Struktura rutera -
routerModel struktura sadrži (najbitnije stavke):
  routerAddress – RPAddress-u rutera
  routerTable – Kvadratna matrica čije su dimenzije određene MAXROUTERS konstantom
    routerTable[0][i] za 1 < i < MAXROUTERS predstavlja brojače koji se periodično osvežavajupri, pri čemu je svaki ruter pod brojem “i” odgovoran da osvežava samo svoj brojač, a ostale brojače prepisuje u adekvatno mesto prilikom primanja tabele, nakon čega ih smanjuje za jedan
    routerTable[i][0] za 1 < i < MAXROUTERS predstavlja broj rutera koji su susedni ruteru “i”
    routerTable[i][j] za 1 < i ,j < MAXROUTERS predstavljaju same susedne rutere “j” koji su susedi ruteru “i”
    Nakon što brojač routerTable[0][i] dostigne nulu, adekvatni red routerTable[i][j] za 1 < j < MAXROUTERS se popunjava sa nulom, i svaka instance rutera “i” se izbacuje iz tabele
  homeHost – IP adresa i port koji definišu ruter
  routerHosts – IP adrese i port-ovi susednih rutera
  users – Brojevi prisutnih korisnika
  userHosts – IP adrese i port-ovi korisnika

## Slide 6: IMPLEMENTACIJA REŠENJA - Struktura korisnika -
userModel struktura sadrži (najbitnije stavke):
  userAddress – RPAddress-a korisnika
  userHost – IP adresa i port korisnika
  homeHost – IP adresa i port korisnika

## Slide 7: IMPLEMENTACIJA REŠENJA - Struktura paketa -
transferPackage struktura sadrži (najbitnije stavke):
  destinationAddress – RPAddress-a destinacije paketa
  sourceAddress – RPAddress-a izvorišta paketa
  data – Podaci
  path – Putanja pomoću koje se usmeravaju ruteri
  packageType – Identifikator paketa
    packageType = 0 – Paket za podatke
    packageType = 1 – Paket za konekciju korisnika
    packageType = 2 – Paket za konekciju rutera
    packageType = 3 – Paket za odgovor na konekciju rutera

## Slide 8: IMPLEMENTACIJA REŠENJA - Interfejs za inicijalizaciju -
Smešten u initRouting.h:
  int initUM ( unsigned int portNumber, ipAddress[16], userModel * um )
    Otvara adekvatan soket i vezuje ga za proces
    Inicijalizuje polja userModel strukture “um”
  int initRM ( unsigned int portNumber, ipAddress[16], RPAddress rpAddress, routerModel * rm)
    Otvara adekvatan soket i vezuje ga za process
    Inicijalizuje polja routerModel structure “rm”
    Dodeljuje ruteru rpAddress kao njegovu Routing Protocol adresu

## Slide 9: IMPLEMENTACIJA REŠENJA - Interfejs za inicijalizaciju -
  int connectUMToNetwork (userModel * user, routerModel * destRouter)
    Konektuje korisnika “user”-a na “destRouter” ruter
    Ruter vraća korisniku prvu slobodnu RPAddress-u
    Pre ikakve komunikacije je potrebno pozvati ovu funkciju
  int connectRMToNetwork (routerModel * sourceRouter, routerModel * destRouter)
    Povezuje dva rutera
    Pre ikakve komunikacije je potrebno pozvati ovu funkciju
  int closeUM (userModel * um)
    Zatvara korisnički soket
  int closeRM (routerModel * rm)
    Zatvara ruterov soket i uništava mutex zaslužan za zaštitu tabele rutiranja

## Slide 10: IMPLEMENTACIJA REŠENJA - Interfejs za razmenu paketa -
Smešten u userHost.h:
  int sendTPtoRouter ( transferPackage * tp, userModel * um )
    Prosleđuje paket “tp” od korisnika “um” ka njemu nadležnom ruteru
  int receiveTPfromRouter (transferPackage * tp, userModel * um)
    Prosleđuje paket “tp” do korisnika “um” od njemu nadležnog ruteru
    Namenjeno da paralelno radi u posebnoj niti pored sendTPtoRouter
Smešten u routerHost.h
  int parseReceivedData ( routerModel * rm )
    Obrađuje sve pridošle pakete koji su poručenu ruteru “rm”
    U zavisnosti od packageType polja pridošlog paketa radi jednu od 4 funkcije
    Takođe prosleđuje i pridošle mape rutiranja

## Slide 11: IMPLEMENTACIJA REŠENJA - Interfejs za tabelu rutiranja -
Smešten u routingHost.h:
  void routerTableTimeControl (routerModel * rm)
    Osvežavanje tabele kao i istovremeno umanjenje kontrolnih brojača
    Period osvežavanja tabele je definisan u mikrosekundama sa RTABLEREFRESHRATE konstantom
    Izbacivanje rutera čija vrednost kontrolnih brojača dostigne 0
    Namenjeno da radi paralelno u posebnoj niti zbog posedovanja beskonačne petlje